# Exploration 1   Les polygones : aire et périmètre

PARTIE 1 : Les triangles

# Exploration 1   Les polygones : aire et périmètre (suite)

PARTIE 1 : Les quadrilatères

# Exploration 3	Les prismes à base rectangulaire :
	aire totale et volume

PARTIE 1 : Les prismes à base rectangulaire équivalents

# Exploration 3	Les prismes à base rectangulaire :
	aire totale et volume (suite)

PARTIE 2 : Les prismes à base rectangulaire de même aire totale

Fiche de soutien

Qu’est-ce que des figures équivalentes ? Pour définir correctement des figures équivalentes, il faut considérer les trois cas possibles de figures géométriques : les figures en une seule dimension (traits ou lignes), les figures en deux dimensions (figures planes) et les figures en trois dimensions (solides). • Pour que deux traits soient dits équivalents, ils doivent avoir la même longueur. Exemple : Les deux traits ci-dessous mesurent 5 cm. • Pour que deux figures planes soient dites équivalentes, elles doivent avoir la même aire. Exemple : Les deux figures ci-dessous ont une aire de 12 unités carrées. • Pour que deux solides soient dits équivalents, ils doivent avoir le même volume. Exemple : Les deux solides ci-dessous ont un volume de 4 unités cubes.

Fiche de soutien (suite)

Comment déterminer si des figures sont équivalentes ? • Méthode du calcul de la longueur, de l’aire ou du volume, selon le cas Il suffit de calculer la mesure demandée pour les deux figures et vérifier si c’est la même dans les deux cas. • Méthode de décomposition et de superposition Il s’agit de décomposer la première figure et de construire la seconde à l’aide de tous les éléments de la décomposition. Exemple : Montrer que les deux solides illustrés ci-dessous sont équivalents. Réponse : Quelques propriétés concernant les figures équivalentes • De tous les polygones équivalents à n côtés, c’est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. • De deux polygones réguliers convexes équivalents, c’est le polygone ayant le plus de côtés qui a le plus petit périmètre. (À la limite, c’est le cercle équivalent qui a le plus petit périmètre.) • De tous les prismes à base rectangulaire de même aire totale, c’est le cube qui a le plus grand volume. • De tous les prismes à base rectangulaire de même volume, c’est le cube qui a la plus petite aire totale. • De tous les solides de même aire totale, c’est la boule qui a le plus grand volume. • De tous les solides de même volume, c’est la boule qui a la plus petite aire totale.

Fiche de soutien (suite)

1.	À l’aide de la méthode de décomposition et de superposition, montrez que les figures
ci-dessous sont équivalentes.

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |

2.	Sachant que les droites d1 et d2 sont parallèles, montrez que les trois triangles ci-dessous sont équivalents.

Fiche de soutien (suite)

3.	Observez bien le carré ci-contre. Quelle est la mesure des côtés d’un triangle équilatéral qui serait considéré comme équivalent à ce carré ?

4.	Observez bien le prisme à base rectangulaire ci-contre.

a)	Quelle est la mesure du rayon d’une boule équivalente
à ce prisme ?

b)	Sans faire de calculs, nommez le solide ayant la plus petite aire.

Exercices supplémentaires

1.	Dans chaque groupe de figures ci-dessous, déterminez lesquelles sont des figures équivalentes.

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |

2.	Un rectangle mesure 10 cm sur 4 cm. Quelles sont les dimensions du carré ayant la même aire que ce rectangle ?

Exercices supplémentaires (suite)

3.	Soit un cube dont l’aire totale est de 24 cm2.

a)	Quel est le rayon d’une boule considérée comme équivalente à ce cube ?

b)	Quelle est l’aire de cette boule ?

c)	Lequel des deux solides a l’aire la plus grande ?

4.	Observez bien les deux figures suivantes. Les mesures sont en centimètres.

Quelles doivent être les dimensions du rectangle pour qu’il soit considéré comme équivalent au triangle rectangle ?

Évaluation des connaissances   Fiche 1

1.	Une pizzeria offre deux formats de pizzas rondes, soit grand ou petit. Elle achète de la pâte à pizza sous forme de boules dont le rayon est de 6,5 cm. On utilise une boule de pâte pour une pizza de grand format et une demi-boule pour une pizza de petit format. Déterminez le diamètre de chaque format de pizza sachant qu’avant la cuisson une grande pizza a une hauteur de 1,5 cm et une petite pizza une hauteur de 1,3 cm.

Évaluation des connaissances   Fiche 1 (suite)

2.	L’été, Bruno tond des pelouses. Un de ses contrats est pour un grand parc municipal comprenant un terrain de baseball et un terrain de soccer. Bruno a remarqué qu’il met autant de temps à tondre la pelouse sur le terrain de soccer que sur le terrain de baseball. Le terrain de soccer, rectangulaire, mesure 20 m sur 38 m. Le terrain de baseball a la forme d’un quartier de cercle. Bruno doit non seulement tondre la surface du terrain, mais aussi le contour du terrain de baseball délimité par une clôture. Estimez la longueur de cette clôture.

Évaluation des connaissances   Fiche 2

1.	Maude sert du jus d’orange frais dans son restaurant. On estime que, lorsqu’une orange est pressée, la moitié de son volume peut être transformée en jus. Maude paye 0,35 $ pour chaque orange. Sachant que le rayon moyen d’une orange est de 3,2 cm, que les verres, de forme cylindrique, ont une hauteur de 7 cm et un rayon de 2,4 cm, et qu’ils sont remplis à 75 % de leur capacité, estimez le coût de production d’un verre de jus d’orange.

Évaluation des connaissances   Fiche 2 (suite)

2.	Un triangle rectangle a une base de 8 cm et une hauteur de 10 cm. On veut tracer
une ligne dans ce triangle, parallèle à la base, de façon à séparer le triangle en deux figures équivalentes (soit en un triangle et un trapèze). Quelle sera la longueur de cette ligne ?